ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ К СНЯТИЮ С ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ НА ЭТАПЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

А.В. Каращук

ОП “Ривненская АЭС”

Украина, Кузнецовск, ОП РАЭС; +8(03636) 64-9-41

- Снятие с эксплуатации – этап жизненного цикла АЭС.

Снятие с эксплуатации – это один из основных этапов жизненного цикла любой АЭС наряду с выбором площадки, проектированием, строительством, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией.

Снятие с эксплуатации является завершающим этапом жизненного цикла, под которым понимается комплекс мероприятий, направленных на исключение использования установки в качестве источника энергии и обеспечивающих безопасность персонала, населения и окружающей природной среды.

- Законодательные и нормативные требования, а также требования международных стандартов в области снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС.

Законодательная база по вопросам СЭ действующих АЭС Украины сформирована такими основными документами:

- Законами Украины:

- Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности»;

- Закон Украины «Об обращении с радиоактивными отходами»;

- Закон Украины «О ратификации Конвенции о ядерной безопасности»;

- Закон Украины «О присоединении Украины к венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный вред»;

- Закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения»;

- Закон Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии»;

- Закон Украины «О ратификации Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами»

- Нормативными и отраслевыми документы;

- НРБУ-97, «Нормы радиационной безопасности Украины»;

- СОУ-Н ЯЕК 1.007:2007 «Проект снятия c эксплуатации энергоблока АЭС. Требования к составу и содержанию»;

- НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций»;

- НП 306.2.02/1.004-98 «Общие положения обеспечения безопасности при снятии из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов»

- Отраслевая «Концепция снятия с эксплуатации действующих атомных электростанций Украины»;

- СТП.0.08.032-2001 «Комплексное инженерное и радиационное обследование блока АЭС. Состав и порядок проведения»;

- СТП.0.08.033-2001 «Система информационного обеспечения. Состав, порядок сбора, обработки и хранения информации».

- «Стратегии развития энергетики Украины на период к 2030 году и последующую перспективу».

Также используются рекомендации МАГАТЕ по тематике снятия с эксплуатации ЯУ, которые определены в следующих стандартах:

WS-G-2.1 «Снятие с эксплуатации блоков атомных электростанций и исследовательских реакторов»;

WS-R-2. «Обращение с радиоактивными отходами перед их захоронением, включая снятие с эксплуатации»;

WS-G-5.1 «Освобождение площадок от регулирующего контроля после завершения практической деятельности»;

WS-R-5 «Проект требований безопасности: снятие с эксплуатации установок, в которых используется радиоактивный материал».

- Планирование и проведение работ.

Ровенская АЭС эксплуатирует 4 блока c реакторами ВВЭР. Энергоблоки 1 и 2 – В-213 модели были введены в эксплуатацию в 1980 и 1981 годах, а блоки 3 и 4 – модель В-320, введены в эксплуатацию в 1986 и 2004 годах. Таким образом, снятие с эксплуатации данной площадки будет выполняться поэтапно.

Кроме того, в соответствии с международными и украинскими нормами работы по снятию с эксплуатации начинаются уже на этапе проектирования и пуска АЭС, который содержит начальный план снятия с эксплуатации. Учитывая 27-28 лет эксплуатации блоков №1 и 2 РАЭС, можно обосновать соответственную готовность к снятию с эксплуатации параллельно с работами, сфокусированными на продление проектного срока эксплуатации. С другой стороны, хорошо известно, что часть подготовки к снятию с эксплуатации служит необходимым предварительным условием для продления срока эксплуатации.

Согласно требованиям п.2 Порядка рассмотрения и утверждения проекта снятия с эксплуатации ядерной установки, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.04.06 № 594, эксплуатирующая организация (оператор) разрабатывает не позже чем за 18 месяцев к установленному согласно законодательства срока прекращения эксплуатации ядерной установки – окончание действия лицензии на этапе жизненного цикла «эксплуатации ядерной установки» проект снятия с эксплуатации ядерной установки и подает его для проведения государственной экспертизы. То есть срок окончания разработки отмеченного проекта и предоставление его для всесторонней экспертной оценки наступает для блока №1 ОП РАЭС в июне 2009 года, для блока №2 ОП РАЭС в июне 2010 года.

  - Разработка «Концепции снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС».

## Под стратегией снятия установки с эксплуатации согласно нормативного документа НП 306.2.02/1.004-98 «Общие положения обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских реакторов» понимается выбранный в соответствии с действующим законодательством порядок снятия установки с эксплуатации, определяющий очередность, длительность, основное содержание этапов снятия с эксплуатации и состояние установки по окончанию каждого из этапов.

## Определение стратегии снятия установки с эксплуатации должно осуществляться путем рассмотрения различных вариантов снятия с эксплуатации и выбора оптимального на основе принципа «затраты-польза».

## При выборе определенной стратегии снятия с эксплуатации на конкретном объекте должен быть проанализирован набор как общих, так и специфичных для данного объекта обстоятельств, влияющих на процесс снятия с эксплуатации.

## К обстоятельствам, влияющих на выбор стратегии, относится стоимость, вопросы обеспечения безопасности и охраны здоровья, вопросы влияния на окружающую среду, наличие ресурсов, участие заинтересованных сторон, а также социальные аспекты.

Определение и анализ условий, влияющих на выбор стратегии СЭ:

- сроки прекращения эксплуатации;

- финансирование СЭ;

- государственная политика, законодательные и нормативные акты по вопросам СЭ;

- системы обращения с ОЯТ и РАО в Украине;

- влияние деятельности по СЭ на безопасность и окружающую среду;

- управление информацией и человеческими ресурсами;

- влияние социального фактора и заинтересованные стороны;

- планы дальнейшего использования площадки;

- существующие технологии и материально-техническая база.

## ОП РАЭС разработала «Концепцию снятия с эксплуатации энергоблоков № 1-4 РАЭС» целью которой была подготовка решения о выборе стратегии снятия с эксплуатации энергоблоков ОП РАЭС, которое наряду с другими обосновывающими материалами является составной частью исходных данных для проектирования СЭ энергоблоков ОП РАЭС. Основными задачами разработки «Концепции СЭ энергоблоков РАЭС» являются:

- анализ истории эксплуатации и текущего состояния объектов ОП РАЭС;

- анализ существующей на ОП РАЭС системы обращения с РАО и потребности её развития её развития на перспективу для целей снятия с эксплуатации;

- выбор и обоснование стратегии СЭ энергоблоков ОП РАЭС;

- учет планов дальнейшего использования промплощадки ОП РАЭС и расположенных на ней объектов;

- определение основных подходов к обеспечению безопасности при СЭ;

- определение основных подходов к обеспечению качества при СЭ;

- определение основных требований к инфраструктуре, необходимой для СЭ энергоблоков ОП РАЭС;

- прогноз потребности в трудовых ресурсах при СЭ энергоблоков ОП РАЭС;

- оценка объемов и динамики расходов на СЭ объектов ОП РАЭС;

- оценка размеров ежегодных отчислений для накопления средств на СЭ и захоронение РАО от СЭ объектов ОП РАЭС.

  - Использование «Концепции снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС» в разработке проекта СЭ АЭС.

## В рамках требований нормативного документа СОУ-Н ЯЕК 1.007:2007 «Проекта снятия c эксплуатации энергоблока АЭС. Требования к составу и содержанию» основное использование «Концепции снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС» отображается в разделе «Выбор варианта стратегии СЭ» (том 2) проекта снятия с эксплуатации энергоблока АЭС.

## В разделе «Выбор варианта стратегии СЭ» (том 2) проекта снятия с эксплуатации энергоблока АЭС:

## 1. Разработчик должен определить возможные варианты реализации стратегии, представленных в концепции CЭ и выбрать лучший вариант. Например: необходимость дезактивации перед выдержкой, срок выдержки, границы консервирования и т.д. Описание предлагаемых вариантов должно быть достаточным для выполнения технико-экономического сравнения.

## 2. Должны быть представлены и обоснованы критерии сравнения вариантов. Критерии могут быть качественными и количественными, и должны включать, как минимум:

- Расходы на реализацию;

- Дозовые расходы;

- Объем РАО для переработки и захоронения;

- Влияние на окружающую среду;

- Наличие проверенных технологий;

- Наличие необходимого персонала.

## 3. Согласно требований нормативных документов СОУ-Н ЯЕК 1.007:2007 «Проекта снятия c эксплуатации энергоблока АЭС. Требования к составу и содержанию» и НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций» проект снятия с эксплуатации должен содержать ТЭО.

## Выполняется технико-экономическое обоснование вариантов СЭ путем сравнения стратегий за избранными критериями. Сравнение выполняется отдельно в рамках стадий СЭ и уточняется в целом для всей стратегии СЭ энергоблока.

## 4. По завершении выполнения ТЭО СЭ должно быть приведенной описание подавляющего варианта СЭ, что включает все стадии снятия из эксплуатации, независимо от того для каких стадий СЭ энергоблока выполненное ТЭО.

## 5. При описании варианта необходимо предоставить описание стадии СЭ, основных мероприятий на стадии, ожидаемое конечное состояние после каждой стадии и конечное состояние энергоблока по завершении процесса СЭ энергоблока.

## 6. Важным фактором влияющим на выполнение ТЭО является информация полученная в результате проведения КИРО.

  - Проведение комплексного инженерного и радиационного обследования.

## КИРО проводится с целью получения исчерпывающих исходных данных о техническом и радиационном состоянии энергоблока для разработки проекта снятия энергоблока с эксплуатации.

## Цель КИРО достигается путем сбора, упорядочения и анализа информации о фактическом составе и характеристиках (радиационных и инженерных) оборудования, трубопроводов, помещений, конструкционных элементов, зданий и сооружений.

## Согласно требований НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций» КИРО должно быть проведено до начала разработки проекта снятия с эксплуатации ЯУ.

## Согласно требований СТП 0.08.032-2001 «Комплексное инженерное и радиационное обследование блока АЭС. Состав и порядок проведения» КИРО должно быть проведено за 2 года до окончания проектного срока эксплуатации.

## На сегодняшний день ОП РАЭС планирует проведения КИРО разрабатывая следующую необходимую документацию для проведения КИРО:

Документы первого уровня:

- Руководство проведению КИРО энергоблоков № 1,2 РАЭС;

- План-график проведения КИРО.

Документы второго уровня:

- Программа и методика инженерного обследования оборудования и систем энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС

Состав данной программы должен определяет объем и методы обследования, порядок выполнения работ, меры безопасности, распределение ответственности, а также методику проведения, которая должна включать в себя методы, средства и процедуры при проведение следующих работ:

- инженерное обследования оборудования, трубопроводов и помещений энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС;

- инженерное обследования конструкционных элементов энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС;

- химическое обследование технологических систем энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС.

- Программа и методика радиационного обследования оборудования и помещений энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС

Состав данной программы должен определяет объем и методы обследования, порядок выполнения работ, меры безопасности, распределение ответственности, а также методику проведения, которая должна включать в себя методы, средства и процедуры при проведение следующих работ:

- радиационное обследование оборудования, трубопроводов и помещений энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС;

- радиационное обследование зданий, сооружений и территории энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС;

- Инструкция по наполнению базы данных.

Документы третьего уровня:

- Заполненные карты обследования;

- Инструкция по содержанию и использованию базы данных.

База данных КИРО

## Согласно требований СТП 0.08.032-2001 «Комплексного инженерного и радиационного обследования блока АЭС. Состав и порядок проведения» должна быть разработана база данных целью которой является сохранение данных инженерного и радиационного обследований.

База данных должна позволять производить поиск необходимой информации для:

прогнозирования влияния работ по снятию энергоблока с эксплуатации на окружающую среду;

прогнозирования дозы облучения персонала при выполнении работ на энергоблоке;

разработки мер безопасности по защите персонала и окружающей среды при проведении работ на энергоблоке;

планирования времени, последовательности и порядка проведения работ по прекращению эксплуатации и снятию энергоблока с эксплуатации;

планирования деятельности по обращению с РАО;

прогнозирования изменений радиационной обстановки как по энергоблоку в целом, так и по отдельным помещениям, системам, зданиям и сооружениям;

прогнозирования количество РАО, образующихся при проведении работ по снятию блока с эксплуатации;

определения объема дезактивационных работ;

определения технологии проведения дезактивационных работ;

определения возможности повторного использования оборудования и т.д.;

использование объектов на этапах снятия с эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 ОП РАЭС.

- Проектирование.

Согласно требований НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций» эксплуатирующая организация не позднее, чем за полтора года до истечения планируемого срока эксплуатации энергоблока АС должна разработать и утвердить в соответствии с законодательством проект снятия с эксплуатации.

После того, как выбран вариант снятия с эксплуатации, начинается детальная инженерная разработка проекта. Проект снятия с эксплуатации представляется на рассмотрение регулирующему органу (ГКЯРУ) на согласование и утверждение.

Проект должен включать информацию об эксплуатации ядерной установки, ее характеристиках, краткий обзор возможных вариантов снятия с эксплуатации, обоснование выбранного варианта, обеспечение соответствия  нормам, прогноз облучения персонала, объем РАО, вопросы экономической безопасности, стоимость и другие данные.

Не смотря на то, что ОП РАЕС прилагает все силы по подготовке двух 440 –ых энергоблоков к продлению сроков эксплуатации, она также проводит все необходимые мероприятия требуемые нормативными документами по подготовке к снятию с эксплуатации энергоблоков № 1,2 РАЭС на этапе эксплуатации. Самые важны задачи для ОП РАЭС по подготовке энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС к снятию с эксплуатации – это проведение КИРО и разработка проекта снятия с эксплуатации энергоблоков № 1,2 ОП РАЭС.

Список литературы

- НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций»;

- НП 306.2.02/1.004-98 «Общие положения обеспечения безопасности при снятии из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов»;

- СОУ-Н ЯЕК 1.007:2007 «Проект снятия c эксплуатации энергоблока АЭС. Требования к составу и содержанию»;

- СТП.0.08.032-2001 «Комплексное инженерное и радиационное обследование блока АЭС. Состав и порядок проведения»;

- Отраслевая «Концепция снятия с эксплуатации действующих атомных электростанций Украины»;

- WS-R-5 «Проект требований безопасности: снятие с эксплуатации установок, в которых используется радиоактивный материал».

- «Концепция снятия с эксплуатации энергоблоков Ровенской АЭС» 191-10П-СНРиПЭ

- Носовский А.В., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Ященко Я.В. Снятие с эксплуатации ядерных энергетических установок. К.: Техніка, 2005. – 288с.